Расчётные температурные графики котельных г. Ковров 95/70ºС

| Температурный график 95-70 0С |
| --- |
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |
|  | t1 | t2 |
| +8 | 41 | 36 |
| +7 | 43 | 37 |
| +6 | 45 | 38 |
| +5 | 46 | 39 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 50 | 42 |
| +2 | 51 | 43 |
| +1 | 53 | 44 |
| 0 | 55 | 45 |
| -1 | 56 | 46 |
| -2 | 58 | 47 |
| -3 | 59 | 48 |
| -4 | 61 | 49 |
| -5 | 62 | 50 |
| -6 | 64 | 51 |
| -7 | 65 | 52 |
| -8 | 67 | 53 |
| -9 | 68 | 54 |
| -10 | 70 | 55 |
| -11 | 71 | 56 |
| -12 | 73 | 57 |
| -13 | 74 | 57 |
| -14 | 76 | 58 |
| -15 | 77 | 59 |
| -16 | 79 | 60 |
| -17 | 80 | 61 |
| -18 | 81 | 62 |
| -19 | 83 | 63 |
| -20 | 84 | 63 |
| -21 | 86 | 64 |
| -22 | 87 | 65 |
| -23 | 88 | 66 |
| -24 | 90 | 67 |
| -25 | 91 | 68 |
| -26 | 92 | 68 |
| -27 | 94 | 69 |
| -28 | 95 | 70 |
| Температурный график 130-70 0С |
| Температура наружного воздуха tн, 0С | Температура сетевой воды в подающем (t1) и в обратном (t2) трубопроводе, 0С |
|  | t1 | t2 |
| +8 | 70 | 50 |
| +7 | 70 | 50 |
| +6 | 70 | 49 |
| +5 | 70 | 48 |
| +4 | 70 | 48 |
| +3 | 70 | 47 |
| +2 | 70 | 47 |
| +1 | 70 | 46 |
| 0 | 70 | 46 |
| -1 | 71 | 46 |
| -2 | 73 | 47 |
| -3 | 75 | 48 |
| -4 | 78 | 49 |
| -5 | 80 | 50 |
| -6 | 82 | 51 |
| -7 | 84 | 52 |
| -8 | 87 | 53 |
| -9 | 89 | 54 |
| -10 | 91 | 55 |
| -11 | 93 | 56 |
| -12 | 96 | 57 |
| -13 | 98 | 57 |
| -14 | 100 | 58 |
| -15 | 102 | 59 |
| -16 | 104 | 60 |
| -17 | 107 | 61 |
| -18 | 109 | 62 |
| -19 | 111 | 63 |
| -20 | 113 | 63 |
| -21 | 115 | 64 |
| -22 | 117 | 65 |
| -23 | 119 | 66 |
| -24 | 122 | 67 |
| -25 | 124 | 68 |
| -26 | 126 | 68 |
| -27 | 128 | 69 |
| -28 | 130 | 70 |